## Slide 1: Elektrosztatikus mérés szimulációja multiprocesszoros környezetben
Készítette: Bakró Nagy István
Konzulens: Reichardt András (BME SZHVT)

## Slide 2: Az AFM apparátusa
Minta mozgatása indirekt piezoelektromossággal
Tű elmozdulásának mérése
Tűre ható erő származtatása az elmozdulásából
[3]

## Slide 3: Töltéssűrűség mérése Dual-scan metódussal
Felületi topológia mérése kontakt módban

## Slide 4: Felületi topológia

## Slide 5: Töltéssűrűség mérése Dual-scan metódussal
Felületi topológia mérése kontakt módban
A felülettől állandó magasságra emelése tű potenciáljának megemelése és kopogtató üzemmódba kapcsolás
„Tapogatás” közben a tűre ható erő mérése

## Slide 6: Töltéssűrűség mérése Dual-scan metódussal
Tűre ható erő komponensei
Van der Waals erő: állandó távolság konstans erő
Elektrosztatikus erő: minta-tű elrendezésből adódó kapacitás elektródái közötti erő Számítása: analitikusan, numerikusan
Minta töltéssűrűsége általi erő: a mérendő mennyiség!

## Slide 7: Töltéssűrűség mérése Dual-scan metódussal
Tűre ható erő komponensei
Kapacitás analitikus modellje
Van der Waals erő: állandó távolság konstans erő
Elektrosztatikus erő: minta-tű elrendezésből adódó kapacitás elektródái közötti erő Számítása: analitikusan, numerikusan
Minta töltéssűrűsége általi erő: a mérendő mennyiség!
[6,3]
!

## Slide 8: Matematikai modell formalizálása
Laplace egyenlet
Diszkretizálás a véges differenciák módszerének használata végett
Nem egyenközű háló, ami az AFM felbontására illeszkedik, de interpolációval javítok rajta.
Dirichlet feltétel a tűn és a mintán
Neumann feltétel a többi felületen
Szimulálandó tér méretének dinamikusan kell változnia
  Elektrosztatikus erő Csak a szomszédos pontokat veszem figyelembe
  Magasság „hirtelen” változik magasabb szimulációs tér

## Slide 12: OpenCL keretrendszer
OpenCL Architektúra
OpenCL memóriaszintek
 | Méret | Sebesség
Host – memória | 4< GByte | Kernel előtt & után
Globális | ~1-4 GByte | Lassú
Lokális | 16-32 Kbyte | Gyors
Privát | ~ byte | Regiszter
[7]

## Slide 13: Memóriaszervezés az iteratív megoldás során
Interpoláció során:
  A topológia részekre bontom és egy work-item-hez rendelem
  A work-item-ek egy work-group-ba csoportosítom átlapolódás nem okoz gondot
Szimuláció során:
  Függőlegesen haladok az iterációval
  Adott sor + alatta,felette lévő sor kerül a lokális memóriába a diszkretizálás végett
  Az iteráció végett a potenciál előző és következő értékét tartalmazza.

## Slide 14: Eredmények
 | Globális tranzakciók száma | Lokális tranzakciók száma | Futási idő | Fajlagos futási idő
Globális memória |  |  |  | 
Lokális memória, ha befér |  |  |  | 
Lokális memória cachelés |  |  |  | 
 | Globális tranzakciók száma | Lokális tranzakciók száma | Futási idő | Fajlagos futási idő
Globális memória |  |  |  | 
Lokális memória, ha befér |  |  |  | 
Lokális memória cachelés |  |  |  | 

## Slide 15: További feladatok
Töltéssűrűség számítása
Validáció
Iteratív megoldó helyett direkt megoldó alkalmazása
Tű formájának modellezése
Kis vezetőképességű minta és tű modellezése